## Slide 1: Showtime VR 簡易操作マニュアル 【Standard Plan】 2025-09
本資料をダウンロードしてくださりありがとうございます。
内容はご自由にお使いください。
この例で使用しているShowtime VRは、ローカルバージョンのStandardプランです。
ProやUltraプランですと、一部利用方法が異なります。

## Slide 2: 目次
はじめに
Showtime VR VRヘッドセット集中管理システム構成図
それぞれの機材の配置の例
準備
VR動画の一斉再生準備
VR動画の一斉再生
一斉制御から外れて、VRヘッドセットだけでVR動画の再生操作をする方法 その1
一斉制御から外れて、VRヘッドセットだけでVR動画の再生操作をする方法 その2
Quest 3の入れ替え時・イベント終了（一日の終り）時
トラブルシューティング・質疑応答
VR動画再生の流れ

## Slide 3: はじめに
Showtime VRを利用た、VRヘッドセットの一斉操作の方法を簡易解説しています。
各アプリの詳しい操作の仕方につきましては、以下のShowtime VR日本語解説ウェブサイトをご覧ください。 Showtime VR Japan Pro https://pro.showtimevr.jp/

## Slide 4: Showtime VR VRヘッドセット集中管理システム構成図
コントローラー
アプリ
プレイヤー
アプリ
プレイヤー
アプリ
プレイヤー
アプリ
無線Wifiルーター
プロジェクター
※インターネット接続不要なローカルバージョン
Showtime VRは、VRヘッドセットのプレイヤー（再生）アプリ内に置かれたVR動画（360度動画）のデータを、コントローラー（制御）アプリによって再生制御します。 ネットワーク間を流れるのは動画の制御信号だけなので、軽量で動作が可能になります。
https://showtimevr.jp/
又は「Showtime VR」=>検索

## Slide 5: それぞれの機材の配置の例
制御用パソコン
Wifiルーター
VRヘッドセット

## Slide 6: 準備
Wifiルーターのスイッチを入れてください。
Meta Quest 3（または任意のVRヘッドセット）を、お客様が座る席の定められた位置に置き、電源を入れ、先ほどのWifiルーターに接続してください。
Quest 3のコントローラーを操作して、Showtime VRのアプリを起動させてください。この時の正面がお客様の視界の正面になります。気をつけてください。その後、操作モード選択画面で「Simple」をクリックします。
制御用パソコンのスイッチをいれ、先ほどのWifiルーターに接続してください。
制御用パソコンでShowtime VRのコントローラーアプリ（制御アプリ）を起動してください。
Quest 3と制御用パソコンのShowtime VRアプリがそれぞれWifiルーターを介して接続されると、VRヘッドセット内の待機画面に、「CONNECTED」と表示されます。接続されていないと、「SEARCHING」のままです。この文字が表示される向きが、VR動画での正面方向となります。
制御用パソコン上のShowtime VRのコントローラーアプリの左側部分に、接続されたQuest 3の名称が表示されてゆきます（ 右の例では、< デバイス番号 > <名称（Showtime VR）> と表示されてます）。このデバイス番号・名称とも変更可能です。

## Slide 7: VR動画の一斉再生準備
これから、Showtime VRを使ったVR動画の一斉再生の方法について説明します。左の画面は、制御用パソコンのShowtime VRコントローラーアプリ（Standardプラン）の画面です。
再生したい３６０度動画のタイトルをクリックします（例として「アフリカ・サファリ」）。
動画再生設定画面が表示されるので、「再生」ボタンをクリックします。すると、Showtime VRに接続されているすべてのVRヘッドセットやパソコンで、360度動画の再生が始まります。
接続済みの VRヘッドセット
アフリカ・サファリ
3
4
①動画選択
②動画再生設定・開始
③動画再生
VR動画再生の流れ
「再生」ボタン

## Slide 8: VR動画の一斉再生
VR動画再生中画面です。
再生中の動画を中止して、他の動画の再生に移りたいときには、「再生中止」ボタンをクリックしてください。
その他の様々な機能につきましては、Showtime VR Japanのホームページを御覧ください。
①動画選択
②動画再生設定・開始
③動画再生
VR動画再生の流れ
再生中止
Showtime VR 機能解説ページ

## Slide 9: 一斉制御から外れて、VRヘッドセットだけでVR動画の再生操作をする方法 その1
✔
何らかの理由で、一斉制御とは別でお客様にVR動画を見ていただく際の手順です。「Standalone」モードという機能を利用します。
Quest 3の電源を入れ、Showtime VRのアイコンをクリックして、Showtime VRアプリを起動してください。
もしQuest 3の電源がすでに入っていて、Showtime VRアプリも起動していたら、右コントローラーのMetaボタン をクリックしてください。
そして表示されるウィンドウで「閉じる」ボタンをクリックして、Showtime VRを一度終了してください。その後、再度Showtime VRアプリを起動してください。
③「閉じる」
②Metaボタン
①Showtime VR
アプリボタン

## Slide 10: 一斉制御から外れて、VRヘッドセットだけでVR動画の再生操作をする方法 その2
✔
Quest 3のShowtime VRアプリを起動すると、まず操作モードの選択画面が出ます。「STANDALONE」をクリックします。
STANDALONEモードとは、一斉制御モードからは独立してVR動画を再生するモードです。メニューに再生可能なVR動画のアイコンが表示されます。希望のVR動画をクリックすれば、その動画の再生が始まります。動画再生の最後まで行くと、このSTANDALONEモードの動画選択画面に自動で戻ります。
STANDALONEモードを終了して、Quest 3のVR動画を一斉制御で再生したい場合には、右コントローラーのMetaボタン をクリックして一度Showtime VRアプリを終了・再度起動し、操作モードの選択画面で「Simple」モードをクリックしてください。「CONNECTED」が表示されたら、一斉制御下での再生準備完了です。
①STANDALONE
③SIMPLE

## Slide 11: Quest 3の入れ替え時・イベント終了（一日の終り）時
Quest 3の入れ替え時には、
まず新たに使用するQuest 3の電源を入れてゆきます。
次に、これまで使用してきたQuest 3の電源を全てOFFにします。
すると、パソコンのShowtime VRコントローラーアプリの画面に、新たに接続されたQuest 3上のShowtime VRアプリ（ < デバイス番号 > Showtime VR）がどんどん表示されてゆきます。これまで使用してきたQuest 3は、画面上で色が薄くなります。
新たに接続されたQuest 3が表示されましたら、お客様にQuest3を被ってもらって、VR動画を見ていただく準備が完了です。
イベント終了時（一日の終わりに）
全てのQuest 3の電源をOFFにし、充電をおこなってください。

## Slide 12: トラブルシューティング・質疑応答
✔
もし何か再生中にトラブルが置きたら、 こちらの「再生中止」ボタンを押して、 再生セッションを一旦すべて中止し、 本解説書の 7 Quest 3の正面方向の再設定 から再生をやり直してください。