## Slide 1: Showtime VR 簡易操作マニュアル 2026-06
文責：
電話：
メール：
本資料をダウンロードしてくださりありがとうございます。
内容はご自由にお使いください。
この例で使用しているShowtime VRは、ローカルバージョンのUltraプランです。
StandardやProプランとは、画面レイアウトが違います。

## Slide 2: 目次
はじめに
Showtime VR VRヘッドセット集中管理システム構成図
それぞれの機材の配置の例
準備
Quest 3の正面方向の再設定
VR動画再生設定
VR動画再生
VR動画再生終了・お客様の入れ替え時
一斉制御から外れてVR動画の再生操作をする方法 その1
一斉制御から外れてVR動画の再生操作をする方法 その2
Quest 3の入れ替え時・イベント終了（一日の終り）時
トラブルシューティング・質疑応答

## Slide 3: はじめに
Showtime VRを利用た、VRヘッドセットの一斉操作の方法を簡易解説しています。
各アプリの詳しい操作の仕方につきましては、以下のShowtime VR日本語解説ウェブサイトをご覧ください。 Showtime VR Japan Pro https://pro.showtimevr.jp/
もし何かわからなかったり、困ることが有りましたら、担当者までいつでもご連絡ください。 担当者名： 電話： メール：

## Slide 4: Showtime VR VRヘッドセット集中管理システム構成図
コントローラー
アプリ
プレイヤー
アプリ
プレイヤー
アプリ
プレイヤー
アプリ
無線Wifiルーター
プロジェクター
※インターネット接続不要なローカルバージョン
Showtime VRは、VRヘッドセットのプレイヤー（再生）アプリ内に置かれたVR動画（360度動画）のデータを、コントローラー（制御）アプリによって再生制御します。 ネットワーク間を流れるのは動画の制御信号だけなので、軽量で動作が可能になります。
https://showtimevr.jp/
又は「Showtime VR」=>検索

## Slide 5: それぞれの機材の配置の例
制御用パソコン
Wifiルーター
VRヘッドセット

## Slide 6: 準備
Quest 3を、お客様が座る席の定められた位置に置き、電源をいれます。Quest 3のコントローラーを操作して、Showtime VRのアプリを起動させてください。その後、操作モード選択画面で「Simple」をクリックします。
Wifiルーターのスイッチを入れてください。
制御用パソコンのスイッチをいれ、先ほど起動させたWifiルーターに接続させてください。
その後、パソコンでShowtime VRのコントローラーアプリ（制御アプリ）を起動させてください。
Quest 3と制御用パソコンがWifiルーターを介して接続されると、VRヘッドセット内でShowtime VRロゴまたは貴社のロゴの下に、CONNECTEDと表示されます。この状態を、「待機画面」と呼びます。このロゴが表示される向きが、VR動画での正面方向となります。
制御用パソコン上のShowtime VRのコントローラーアプリの左側部分に、接続されたQuest 3が表示されてゆきます（ この例では、 < デバイス番号 > Showtime VR と表示されています）。
CONNECTED
Showtime VR または お客様ロゴ

## Slide 7: Quest 3の正面方向の再設定
これから、Showtime VRを使ったVR動画の一斉再生の方法について説明します。パソコンのShowtime VRコントローラーアプリの画面解説です。
初回の再生の時のみ、 「ユーティリティ」をクリックします。ユーティリティ画面に遷移します。
1
2
「全再生デバイスの正面方向再設定」という青いボタンををクリックします。これで、接続されている全てのQuest 3の正面方向が再設定され、Quest3をお客さまが被ったときのお顔の正面方向と、VR動画の正面方向が一致します。
「コンテンツ」をクリックします。
再生したいVR動画タイトルをクリックし選択します。この例では「2D-360桐生の帽子屋.mp4」。 この後、VR動画再生設定画面に移行します。
3
4
①動画選択
②動画再生設定
③動画再生開始
VR動画再生の流れ

## Slide 8: VR動画再生設定
VR動画再生設定画面です。
「自動で動画再生デバイスを追加」に✔（チェック）が入っていることを確認。他のチェックボックスには何もチェックされていないこと。
「全てを選択」ボタンをクリックして、「動画再生デバイス」内にある、現在制御可能なQuest3を表すボタンを全て選択します（ここでは、接続されているのは「1 Quest 3」と表示されている1台のみ） 。
青い「▶ 再生」ボタンをクリックすると、全てのQuest 3でVR動画の再生が始まります。
※必要に応じて、「正面方向再設定」を利用してください。
1
3
2
①動画選択
②動画再生設定
③動画再生開始
VR動画再生の流れ
4

## Slide 9: VR動画再生
VR動画再生中の画面です。
必要に応じて、適宜音量を調整してください。※音量が設定されるまで、ズレがあります。
動画が再生終了したら、再生コントロールバーは右端で停止し、Quest 3は待機画面状態になります。これで動画再生は終了です。
1
再生コントロールバー
①動画選択
②動画再生設定
③動画再生開始
VR動画再生の流れ

## Slide 10: VR動画再生終了・お客様の入れ替え時
これは、VR動画が一度終了した画面です。再生コントロールバーのヘッドが右端で停止しています。これで動画再生は終了です。イベントによっては、お客様の入れ替えです。
動画を見終わったお客様が去り、新しいお客様が席についたら、そのお客様達にQuest 3を被っていただきます。全員がQuest 3を正しく着用したら、それぞれの席で正面を向かせてください。
全員が正面方向を向いたら、「正面方向再設定」ボタンをクリックします。そして、お客様のお顔の正面方向と、これから始まるVR動画の正面方向を一致させます。
VR動画再生画面に戻った後、巻き戻しボタン をクリックすると、動画がまた最初から再生されます。
1
2
再生コントロールバー

## Slide 11: 一斉制御から外れてVR動画の再生操作をする方法 その1
✔
何らかの理由で、一斉制御とは別でお客様にVR動画を見ていただく際の手順です。制御ネットワークには接続せず、Quest3単体で動画再生をする「Standalone」モードを利用します。
Quest 3の電源を入れ、Showtime VRのアイコンをクリックして、Showtime VRアプリを起動してください。
Quest 3の電源がすでに入っていて、Showtime VRアプリも起動していたら、右コントローラーのMetaボタン をクリックしてください。
そして表示されるウィンドウで「閉じる」ボタンをクリックして、Showtime VRを一度終了してください。その後、再度Showtime VRアプリを起動してください。
③「閉じる」
②Metaボタン
①Showtime VR
アプリボタン

## Slide 12: 一斉制御から外れてVR動画の再生操作をする方法 その2
✔
Quest 3のShowtime VRアプリを起動すると、まず操作モードの選択画面が出ます。「STANDALONE」をクリックします。
STANDALONEモードとは、一斉制御モードからは独立してVR動画を再生するモードです。メニューに再生可能なVR動画のアイコンが表示されます。希望のアイコンをクリックすれば、その動画の再生が始まります。動画再生の最後まで行くと、このSTANDALONEモードの動画選択画面に自動で戻ります。
STANDALONEモードを終了して、Quest 3のVR動画を一斉制御で再生したい場合には、右コントローラーのMetaボタン をクリックして一度Showtime VRアプリを終了・再度起動し、操作モードの選択画面で「Simple」モードをクリックしてください。「CONNECTED」が表示されたら、一斉制御下での再生準備完了です。
①STANDALONE
③SIMPLE

## Slide 13: Quest 3の入れ替え時・イベント終了（一日の終り）時
Quest 3の入れ替え時には、
まず新たに使用するQuest 3の電源を入れてゆきます。
次に、入れ替えるQuest 3の電源をOFFにします。
すると、パソコンのShowtime VRコントローラーアプリの画面に、新たに接続されたQuest 3上のShowtime VRアプリ（ < デバイス番号 > Showtime VR）がどんどん表示されてゆきます。これまで使用してきたQuest 3は、画面上で色が薄くなります。
新たに接続されたQuest 3が表示されましたら、お客様にQuest3を被ってもらって、VR動画を見ていただく準備が完了です。
イベント終了時（一日の終わりに）
全てのQuest 3の電源をOFFにし、充電をおこなってください。

## Slide 14: トラブルシューティング・質疑応答
✔
もし何か再生中にトラブルが置きたら、 こちらの「再生中止」ボタンを押して、 再生セッションを一旦すべて中止し、 本解説書の 7 Quest 3の正面方向の再設定 から再生をやり直してください。